| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности | Фактическая величина, наличие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено по проект | Выполнено дополнительно к проекту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 территория,. Прилегающая |
| Вход на территорию: | к | наличие |  |  |  |
| ширина прохода, калитки, проема в ограждении | к, о, с | не менее 90 см |  |  |  |
| Знак доступности учреждения |  | наличие |  |  |  |
| Автостоянка посетителей: |  |  |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м |  |  |  |
| Общее количество мест парковки |  | справочно |  |  |  |
| Доля машино-мест для инвалидов | к, о | не менее 10% |  |  |  |
| Размер места со специальным знаком | к | 350 х 500 см |  |  |  |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения | К,о | Не менее 180 см |  |  |  |  |
| Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | К,о | Наличие |  |  |  |  |
| Места отдыха | К,о | Через 200 м |  |  |  |  |
| Съезд с тротуара на проезжую часть: |  | Наличие не менее 2 |  |  |  |  |
| Угол уклона | к | Не более 6 град |  |  |  |  |
| Ширина | к | Не менее 100 см |  |  |  |  |
| Высота бортового камня | к | Не более 4 см |  |  |  |  |
| Открытая лестница на перепадах рельефа |  |  |  |  |  |  |
| Высота ступени | О,с | Не более 12 см |  |  |  |  |
| Глубина ступени | О,с | Не менее 35 см |  |  |  |  |
| Единообразная геометрия ступеней | О,с | Наличие |  |  |  |  |
| Ровная горизонтальная поверхность | О,с | Наличие |  |  |  |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон | О,с | Наличие |  |  |  |  |
| Высота поручней от поверхности передвижения | О,с | 90 см |  |  |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней с нетравмирующими окончаниями (длина) | О,с | 30 см |  |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | не менее 50 см 80 см |  |  |  |  |
| Пандус на перепаде рельефа: |  |  |  |  |  |  |
| ширина пандуса | к | не менее 100 см |  |  |  |  |
| угол уклона (отношение высоты к длине) | к | не более 5° (1/12) |  |  |  |  |
| поручни с двух сторон | К, О | наличие |  |  |  |  |
| высота непрерывных поручней от поверхности марша | к | 70 см |  |  |  |  |
| высота поручней от поверхности марша | О | 90 см |  |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | К, О | 30 см |  |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней | О | 30-50 мм |  |  |  |  |
| прямоугольного сечения |  | 25-30 мм |  |  |  |  |
| Съезд на проезжую часть: |  | наличие |  |  |  |  |
| угол уклона (отношение высоты к длине) | К | не более 6° (1/10) |  |  |  |  |
| ширина | К | не менее 100 см |  |  |  |  |
| высота бортового камня | к | не более4 см |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние от тактильной полосы до начала марша | с | не менее 50 см 80 см |  |  |  |  |
| 2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ |  |
| Крыльцо или входная площадка |  |
| высота входной площадки (крыльца) от уровня земли |  | Не установлен |  |  |  |  |  |
| габариты площадки, ширина х глубина | к | 220 х 220 см и более |  |  |  |  |  |
| ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см) | к, о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| нескользкое покрытие | к, о, с, г | наличие |  |  |  |  |  |
| навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков | к, о, с, г | наличие |  |  |  |  |  |
| Лестница наружного входа |  |
| ' ширина лестничного марша | о, с | 135 см и более |  |  |  |  |  |
| высота ступени | о, с | не более 15 см |  |  |  |  |  |
| глубина ступени | о, с | не менее 30 см |  |  |  |  |  |
| единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней | о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| ровная горизонтальная поверхность | к, о, с, г | наличие |  |  |  |  |  |
| выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка) | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | не менее 30 см 60 см |  |  |  |  |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон: | о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| высота поручня от поверхности передвижения | о, с | 90 см |  |  |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина) | о, с | 30 см |  |  |  |  |  |
| поручень вдоль стены, просвет жду поручнем и стеной | о, с | 5 см и более |  |  |  |  |  |
| дополнительные зделительные поручни при ширине 250 см и более | О,с | наличие |  |  |  |  |  |
| Пандус наружного входа |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество маршей |  | Не установлено |  |  |  |  |  |
| Ширина марша (сплошная поверхность) | к | 100 см |  |  |  |  |  |
| Уклон марша (отношение высоты к длине) | К,о | 1/12 |  |  |  |  |  |
| Покрытие пандуса | К,о,с,г | Нескользкое |  |  |  |  |  |
| Бортик с открытой стороны пандуса | К,о | 5 см |  |  |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом | к | 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: прямая, длина х ширина поворотная, длина х ширина | к к к | наличие не менее 150 х 100 см не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон: | о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| высота поручня от поверхности передвижения | о, с | 90 см |  |  |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина) | о, с | 30 см |  |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | не менее 30 см 60 см |  |  |  |  |  |
| Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| рельефные кнопки | с | наличие |  |  |  |  |  |
| высота расположения кнопок | к | 90-110 см |  |  |  |  |  |
| задержка времени действия сигнала на открывание дверей | к, о | не менее 15 сек |  |  |  |  |  |
| Входная наружная дверь: |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 90 см |  |  |  |  |  |
| двери распашные (Р), автоматические (А) | к, о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| форма ручки двери - П- образная, дугообразная | к, о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| ' доводчик, усилие (из паспорта) | К, О | не более 2,5 Кгс |  |  |  |  |  |
| ' задержка автоматического закрывания двери | К, О | 5 сек и более |  |  |  |  |  |
| При наличии прозрачного Полотна из ударопрочного Материала - яркая контрастная маркировка высотой не менее 10 см. и шириной не менее 20 см. от уровня пола. | с | 120-150 см |  |  |  |  |  |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Внутренние размеры тамбура: |  |  |  |  |  |  |  |
| глубина х ширина тамбура | к | не менее 180x220 см, 150 х 220 см (жилые здания) |  |  |  |  |  |
| высота порогов | к, о | 2,5 см и менее |  |  |  |  |  |
| освещенность | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Дверь внутренняя: |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 90 см |  |  |  |  |  |
| двери распашные (Р), автоматические (А) | к, о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| форма ручки двери - П- образная, дугообразная | к, о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| доводчик, усилие (из паспорта) | к, о | не более 2,5 Кгс |  |  |  |  |  |
| задержка автоматического закрывания двери | к, о | 5 сек и более |  |  |  |  |  |
| При наличии прозрачного полотна из ударопрочного материала - яркая контрастная маркировка высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см. эт уровня пола. | с | 120-150 см |  |  |  |  |  |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на Участках пола перед входом | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа): |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина марша | о | 135 см и более |  |  |  |  |  |
| высота ступени (подступенок) | о, с | не более 15 см |  |  |  |  |  |
| глубина ступени (проступи) | о, с | не менее30 см |  |  |  |  |  |
| единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней | о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка) | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина) | к, о,с | наличие 90 см 30 см |  |  |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | К, о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | не менее 30 см 60 см |  |  |  |  |  |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | О,с | 5 см и более |  |  |  |  |  |
| Пандус внутренний (при наличии лестницы до уровня 1 этажа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша | к | не менее 100 см |  |  |  |  |  |
| Уклон (отношение высоты к длине) | К, О | не более 1/12 |  |  |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверху) | К | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина) | к, о,с | наличие 90 см 30 см |  |  |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | К, о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | не менее 30 см 60 см |  |  |  |  |  |
| Платформа подъемная для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| вертикальная (В), Наклонная (Н) | К, О | наличие |  |  |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ |  |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина пути движения: при одностороннем движении при встречном движении с оборудованием и мебелью | К, о, с | не менее 150 см 180 см 120 см |  |  |  |  |  |
| Глубина зоны перед дверью: |  | не менее |  |  |  |  |  |
| на «себя» от «себя» | к к | 150 см 120 см |  |  |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | не менее 140 х 140 см |  |  |  |  |  |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | к, о, с, г о к | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж |  |  |  |  |  |
| Навесное оборудование и выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола) | с, к | не более 10 см |  |  |  |  |  |
| Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверьми, ширина | с | 60 см |  |  |  |  |  |
| Лестница междуэтажная № 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| • ширина марша | о | 135 см и более |  |  |  |  |  |
| ширина ступени (подступенок) | о, с | не более 15 см |  |  |  |  |  |
| глубина ступени (проступи) | о, с | не менее 30 см |  |  |  |  |  |
| единонообразная геометрия (профиль) всех ступеней | о, с | наличие |  |  |  |  |  |
| выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон: высота поручня от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина) | к, о,с | наличие 90 см 30 см |  |  |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | К, о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | не менее 30 см 60 см |  |  |  |  |  |
| поручень вдоль стены, просвет поручнем и стеной | К,о, с | 5 см и более |  |  |  |  |  |
| тактильная информация о номере этажа на поручнях* (на эвакуационных лестницах устанавливаются по возможности) | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский |  |
| Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |
| габариты (глубина х ширина) | к | не менее 140 х 110 см |  |  |  |  |  |
| Ширина дверного проема | к | не менее 80 см |  |  |  |  |  |
| Задержка времени автоматического закрывания дверей | к, о | 15 сек и более |  |  |  |  |  |
| Поручни | о | наличие |  |  |  |  |  |
| Световая информация в кабине о движении лифта | к, о, г | наличие |  |  |  |  |  |
| Звуковая информация в кабине о номере этажа | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом | к | 90- 110 см |  |  |  |  |  |
| Тактильные (рельефные) указатели на панели управления | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Габариты площадки перед лифтом | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| На лифтовой площадке - световая и звуковая информация о прибытии лифта | с, г | наличие |  |  |  |  |  |
| Номер этажа напротив лифта, высота цифр | с | 7,5 см |  |  |  |  |  |
| Знак доступности*Поставляется в составе комплектующих лифта (при отсутствии рекомендуется установить по возможности) | к, с | наличие |  |  |  |  |  |
| Пандус междуэтажный |  |  |  |  |  |  |  |
| • ширина марша (сплошная поверхность) | к | 100 см и более |  |  |  |  |  |
| • уклон марша (высота/длина) | к, о | не более 1/12 |  |  |  |  |  |
| • нескользкое покрытие марша | К, О, с,г | наличие |  |  |  |  |  |
| • бортик с открытой стороны марша | К, О | 5 см и более |  |  |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: прямая, длина х ширина поворотная, длина х ширина | к к к | наличие не менее 150 х 100 см не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Поручни пандуса двухсторонние непрерывные: высота от поверхности марша высота от поверхности марша горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | к О К, О, с | Наличие 70 см 90 см 30 см |  |  |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: диаметр поручней круглого сечения толщина поручней прямоугольного сечения | о | 30-50 мм 25-30 мм |  |  |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): ширина тактильной полосы | с | не менее 30 см |  |  |  |  |  |
| - расстояние от тактильной полосы до начала марша |  | 60 см |  |  |  |  |  |
| Платформа подъемная для инвалидов: |  |
| вертикальная (В), наклонная(Н) | к, о | наличие |  |  |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Эскалатор | о | наличие |  |  |  |  |  |
| Траволатор | к | наличие |  |  |  |  |  |
| 4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ |  |
| Помещения различного функционального назначения |  |
| Зона для маневрирования кресла-коляски | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | к, о | не менее 90 см |  |  |  |  |  |
| Жилые места в гостиницах, мотелях, пансионатах универсальные с учетом расселения любых категорий инвалидов( не менее 10%)* включается только при обследовании гостиниц, кемпингов, мотелей | к,о,с,г | наличие |  |  |  |  |  |
| Обслуживание через окно/прилавок №* Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |
| Высота рабочей поверхности (стеллаж, прилавок) | к | 80- 110 см |  |  |  |  |  |
| Габариты зоны обслуживания | к | не менее 90 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Обслуживание в кабинете № * Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |
| Ширина проема двери в свету | К, 0 | не менее 90 см |  |  |  |  |  |
| Габариты зоны сидения, глубина | о | не менее 120 см |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |  |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности | к, 0 | 60 - 80 см |  |  |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания №* Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |
| Ширина х глубина | к | не менее 160 х 180 см |  |  |  |  |  |
| Место для сидения | о | наличие |  |  |  |  |  |
| Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |  |  |  |
| Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр.) |  |
| Доля мест для колясочников | к | не менее 2% |  |  |  |  |  |
| Ширина прохода к месту для колясочника | к | не менее 120 см |  |  |  |  |  |
| Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | г | не менее 1 шт. (при вместимости более 50 чел. не менее 4%) |  |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |
| Санузел |  |  |  |  |  |  |  |
| Знак доступности помещения | К, О | наличие |  |  |  |  |  |
| Зона для маневрирования кресла-коляски | к | Не менее 150x150 |  |  |  |  |  |
| Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету | к | не менее 90 см |  |  |  |  |  |
| Универсальная кабина | К, О | не менее 1 ед. |  |  |  |  |  |
| габариты кабины (минимальные глубина х ширина) | к | не менее 180 х 165 см |  |  |  |  |  |
| зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | к | не менее 80 х 120 см |  |  |  |  |  |
| высота унитаза | К, О | 45-60 см |  |  |  |  |  |
| опорные поручни у унитаза: |  |  |  |  |  |  |  |
| стационарные | К, О | наличие |  | - |  |  |  |
| откидные (со стороны зоны для кресла-коляски) | К, О | наличие |  |  |  |  |  |
| крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |  |  |  |
| Раковина: |  |  |  |  |  |  |  |
| зона у раковины для кресла- коляски (минимальные глубина х ширина) | К | не менее 130 х 85 см |  |  |  |  |  |
| высота раковины |  |  |  |  |  |  |  |
| опорный поручень (на уровне верхнего края раковины) | к О | 75-85 см наличие |  |  |  |  |  |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару (унитазу), ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | с | не менее 30 см |  |  |  |  |  |
| Кнопка вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного | К, О, с, г | наличие |  |  |  |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ |  |
| Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений | г | наличие |  |  |  |  |  |
| Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | с, г к, с, г с с | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие |  |  |  |  |  |
| Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | к, с с с | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие |  |  |  |  |  |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта на поручнях лестниц на кабинах санитарно-бытовых помещений | С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие |  |  |  |  |  |
| Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. |  |  |  |  |  |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | СГ | не менее одной шт. |  |  |  |  |  |
| Таксофон: с автоматическим Перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | к | наличие |  |  |  |  |  |
| Речевые информаторы и маяки | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | с | наличие |  |  |  |  |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | г, с | наличие |  |  |  |  |  |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | к, о, с, г | наличие |  |  |  |  |  |